## Slide 1
Integração de sensores
na plataforma “Rasteirinho”
Marco Barbosa
Nelson Ramos
Sistemas de Automação Industrial

## Slide 2: Introdução
Objectivo de integrar dois novos sensores:
  Bússola
  Acelerómetro
Fusão dos dados para obtenção de odometria

## Slide 3: Fundamentos Teóricos
Odometria é um dos métodos utilizados para estimar a posição de um robô

## Slide 4: Fundamentos Teóricos
Com:
temos:
Valor lido da bússola
Dupla integração do acelerómetro

## Slide 5: Implementação: Acelerómetro e Bússola
Acelerómetro:
  Sinal analógico de cada eixo medido directamente com o DAQ
Bússola:
  Construção de filtro passa-baixo para converter sinal PWM num sinal analógico
  Amostragem do sinal PWM a 10KHz

## Slide 6: Resultados: Acelerómetro
Ruído sem média nula
Resulta em grandes erros devido à dupla integração
Inviabilizou atingir resultados aceitáveis para a odometria
Aplicação alternativa: detecção de colisões
Histograma dados eixo X
Histograma dados eixo Y

## Slide 7: Resultados: Bússola
Filtro passa-baixo introduz variância muito grande (37º com o robô parado)
Amostragem e processamento de sinal de PWM resulta numa resolução de 1 grau.
Possibilitou implementar seguimento de direcção com um controlador PD
Sinal PWM à saída da bússola electrónica

## Slide 8: Bússola: Seguimento de direcção
Video bussola

## Slide 9: Acelerómetro: detecção de colisões
Video acelerómetro

## Slide 10: Conclusões
Acelerómetro tem que ter muito pouco ruído mas principalmente a média do ruído tem que ser nula
Devido à dupla integração qualquer ruído tem um efeito de memória que irá afectar a odometria para sempre.
A bússola com um erro de 1º pode ser usada para odometria visto que é uma medida directa
É necessário uma solução de odometria com base em medições nas rodas para ter um bom controlo de baixo-nível

## Slide 11: Perguntas
?

## Slide 12: Fundamentos Teóricos
Com:
temos:
onde